SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2024

CORRECTIEMODEL VOORRONDE 2

af te nemen in de periode van

19 tot en met 22 maart 2024

- Deze voorronde bestaat uit 20 meerkeuzevragen verdeeld over 8 onderwerpen en 3 opgaven met in totaal 15 open vragen.

- De maximumscore voor dit werk bedraagt 95 punten (geen bonuspunten).

- Benodigde hulpmiddelen: (grafisch) rekenapparaat en BINAS 6e of 7e druk of ScienceData 1e druk.

- Bij elke vraag is het aantal punten vermeld dat een juist antwoord op die vraag oplevert.

- Bij de correctie van het werk moet bijgaand antwoordmodel worden gebruikt. Daarnaast gelden de algemene regels, zoals die bij de correctievoorschriften voor het CE worden verstrekt.

- Meerkeuzevragen	totaal 40 punten

# per juist antwoord: 2 punten

|  |  | Koolstofchemie |
| --- | --- | --- |
| 1 | E |  |
| 2 | A | Hieronder staan de absolute configuraties van beide moleculen. Er is één stereocentrum anders, dus het zijn diastereomeren. |
| 3 | B | In de vijfring met O en N zit een chiraal C atoom, hieronder aangeduid met een sterretje. Het P atoom en het N atoom zijn niet chiraal. |
|  |  | Reactiesnelheid en evenwicht |
| 4 | C | De tweede stap is snelheidsbepalend, hiervoor geldt: s = k[HOOBr][HBr]. De evenwichtsvoorwaarde van stap 1 is . Dus [HOOBr] = K[O2][HBr]. De reactiesnelheidsvergelijking wordt s = kK[O2][HBr][HBr] = k' [O2][HBr]2. |

| 5 | B | Er geldt: en pX + pY + pZ = p en pY = pZ dus en |
| --- | --- | --- |
|  |  | Structuren en formules |
| 6 | F | In het molecuul Cl – N = C = O bezit het N atoom ook nog een vrij elektronenpaar. Het omringingsgetal van N is dus 3 en ∠ClNC zal (bij benadering) 120o zijn. Het omringingsgetal van C is 2 en ∠NCO is dus 180o. |
| 7 | C | De elektronenconfiguratie van 32Ge in de grondtoestand is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2. De set kwantumgetallen n = 4, l =1, ml = 1, ms = + ½ correspondeert met een elektron in een 4p orbitaal. De eerste drie kwantumgetallen bij C geven aan dat dit elektron in dezelfde 4p orbitaal zou zitten als het genoemde elektron. Dit is niet mogelijk omdat het tweede elektron in een andere 4p orbitaal moet zitten. A correspondeert met een elektron in een 3d orbitaal. B correspondeert met een elektron in de 4s orbitaal. D correspondeert met het tweede elektron in het 4p niveau, dat zich in een andere 4p orbitaal bevindt. |
| 8 | E | De binding tussen de twee C atomen is een (-binding en elk van de drievoudige bindingen bestaat uit een (-binding en twee (-bindingen. |
|  |  | pH / zuur-base |
| 9 | B | Het betreft hier een titratie van een zwakke base met een sterk zuur (de begin pH is hoger dan 7 en de pH in het equivalentiepunt is lager dan 7). |
| 10 | B | De volgende reactie treedt op: H2PO4‒ + OH‒ ( HPO42‒ + H2O. Voor de bufferoplossing die ontstaat, geldt: pH = pKz ‒ log of 6,90 = 7,21 ‒ log log = 7,21 ‒ 6,90 = 0,31 of = 100,31 = 2,0. Stel dat a mL 1,0 M NaOH oplossing werd toegevoegd, dan = 2,0; oplossen van deze vergelijking levert a = 33 (mL). |
|  |  | Redox en elektrochemie |
| 11 | F | Zn2+ is een sterkere oxidator dan H2O. Zn is een sterkere reductor dan H2O. |
| 12 | D | In de vergelijking van Nernst voor halfreactie I komt [H+] voor en in de vergelijking van Nernst voor halfreactie II komt [OH—] voor. Beide concentraties worden bepaald door de pH van de oplossing. |
| 13 | D | De halfreactie aan de negatieve elektrode kan worden weergegeven als: CO2 + 6 H+ + 6 e— ( CH3OH + H2O. Maximale hoeveelheid die kan worden gevormd is . Dus van de stroom wordt gebruikt voor de omzetting van CO2 tot CH3OH. |
|  |  | Analyse |
| 14 | A | Al3+ en SO42‒ zijn beide oxidatoren. (I‒, H2C2O4 en Sn2+ zijn reductoren en kunnen door dichromaat worden geoxideerd, waarbij Cr3+ ontstaat.) |
| 15 | D | In de ontstane oplossing is mol L‒1. Het volume van de ontstane oplossing is 100,0 mL. Er is dus omgezet 50,0 × 3,00·10‒4 ‒ 100,0 × 5,00·10‒5 = 1,00·10‒2 mmol MnO4‒. Dat heeft gerageerd met mmol SO32‒. De molariteit van de natriumsulfietoplossing was dus mol L‒1. |
|  |  | Rekenen |
| 16 | C | 900 (C is 1173 K, 2,00 atm is 2,02·105 Pa en 0,826 g dm—3 is 0,826·103 g m—3. Stel de molaire massa is M g mol—1, dan zit in 1,00 m3 van het gas mol. Volgens de ideale gaswet geldt pV = nRT of 2,02·105 × 1,00 = × 8,314 × 1173 of . Dat is de molaire massa van Ar. |

| 17 | C | Er is in het blok een deel van het Zn omgezet tot Zn(OH)2. De extra massa is allemaal OH—: 140,2 g — 113,0 g = 27,2 g OH—, en dat is mol OH—. Dat komt overeen met mol Zn2+ en zoveel Zn(0) is ook omgezet. Er was oorspronkelijk mol Zn(0); in het uiteindelijke blok is de hoeveelheid Zn(0) dus 1,728 — 0,800 = 0,928 mol Zn(0). De verhouding Zn(0) : Zn(II) is dus 0,928 : 0,800 = 1,16 : 1,00. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Thermochemie en Groene chemie |
| 18 | D | E-factor = Stel rendement = ((, dan geldt: . Hieruit volgt ( = 0,68, dus het rendement is 68%. |
| 19 | D | 2 H2S + 3 O2 ( 2 SO2 + 2 H2O CS2 + 2 H2O ( 2 H2S + CO2 2 H2S + 3 O2 + CS2 + 2 H2O ( 2 SO2 + 2 H2O + 2 H2S + CO2 Dus ∆rH03 = 2 × ∆rH01 ‒ ∆rH02 = 2 × (‒ 518,2) ‒ 67,8 = ‒ 1104,2 kJ mol‒1. |
| 20 | B | ΔG0 = ΔH0 ( TΔS0 Bij B ontstaat 2 mol gas uit 2 mol gas. Bij de andere reacties neemt aantal mol gas toe. Dus bij B zal ΔS0 veel dichter bij nul liggen dan bij de andere reacties. |

Open vragen	totaal 55 punten

- Waterstof voor een brandstofcel	15 punten

- Maximumscore 3
Een voorbeeld van een juiste berekening is:

- omrekening van 0,100 dm3 H2 naar mol: 0,100 (dm3) delen door 24,5 (dm3 mol(1)	1

- berekening van het aantal mol Ru: het aantal mol H2 delen door 92 (mol mol(1)	1

- omrekening van het aantal mol Ru naar mg: het aantal mol Ru vermenigvuldigen met 101,1 (g mol(1) en met 103 (mg g(1)	1

- Maximumscore 4
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
(1,0 × 0,100) × 4 × 24,5 : 0,100 = 98 (min)

- berekening van het aantal mol NaBH4: 1,0 (mol L(1) vermenigvuldigen met 0,100 (L)	1

- berekening van het aantal mol H2: het aantal mol NaBH4 vermenigvuldigen met 4	1

- omrekening van het aantal mol H2 naar dm3: het aantal mol H2 vermenigvuldigen met 24,5 (dm3 mol(1)	1

- berekening van het aantal minuten: het aantal dm3 H2 delen door 0,100 (dm3 min(1)	1

Opmerking

Wanneer in het antwoord op vraag 1 een onjuiste waarde voor Vm is gebruikt en in het antwoord op vraag 2 dezelfde onjuiste waarde voor Vm is gebruikt, dit hier niet aanrekenen.

- Maximumscore 4
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
(Bij de temperatuur T die nodig is, geldt:) 
kT = 2 × k298

- vergelijking van Arrhenius opgeschreven, eventueel reeds (gedeeltelijk) ingevuld	1

- notie dat bij de te berekenen temperatuur T geldt dat kT = 2 × k298 	1

- vergelijking van Arrhenius zo veel mogelijk ingevuld	1

- berekening van de temperatuur die nodig is	1

- Maximumscore 4
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
(V0 = V0ox ( V0red = + 0,40 ( ( ( 0,83) = + 1,23 V
(G0 = ( nF(V0  = ( 2 × 9,649·104 × 1,23 = ( 2,37·105 J (mol(1 H2O)

- berekening van (V0 	1

- notie dat n = 2 mol e( per mol H2O	1

- rest van de berekening juist	1

- juiste eenheid van (G0 	1

- Een hoge-temperatuur-supergeleider	24 punten

- Maximumscore 3

2 Y2(CO3)3  +  8 BaCO3  +  12 CuCO3  +  (1 ( 2x) O2  (  4 YBa2Cu3O(7 ( x)  +  26 CO2

- alle formules voor en na de pijl juist	1

- juiste coëfficiënten voor Y2(CO3)2, BaCO3, CuCO3, YBa2Cu3O(7 ( x) en CO2	1

- juiste coëfficiënt voor O2	1

Opmerking
Wanneer de volgende vergelijking is gegeven:
Y2(CO3)3  +  4 BaCO3  +  6 CuCO3  +  ½(1 ( 2x) O2  (  2 YBa2Cu3O(7 ( x)  +  13 CO2
dit goed rekenen.

- Maximumscore 4
Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Er is per mol YBCO 0,20 × 3 = 0,60 mol Cu3+ ontstaan en er is 3 ( 0,60 = 2,40 mol Cu2+ over.
Het totale aantal mol plusladingen is 3 + 2 × 2 + 2,40 × 2 + 0,60 × 3 = 13,6.
Dit moet gelijk zijn aan het totaal aantal minladingen: (7 ( x) × 2.
Hieruit volgt x = 0,20.

- berekening van het aantal mol Cu3+ dat is ontstaan	1

- berekening van het aantal mol Cu2+ dat over is	1

- berekening van het totaal aantal mol plus- en minladingen	1

- berekening van x	1

- Maximumscore 2
Cu3+  +  e(  (  Cu2+	× 4
2 H2O  (  O2  +  4 H+  +  4 e( 	× 1

4 Cu3+  +  2 H2O  (  4 Cu2+  +  O2  +  4 H+

- de vergelijkingen van beide halfreacties juist	1

- juist combineren van de vergelijkingen van beide halfreacties	1

- Maximumscore 7
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
21,8 mL 0,0332 M natriumthiosulfaatoplossing bevat 21,8 × 0,0332 mmol S2O32(.
Dit heeft gereageerd met  mmol I2; met het jodide heeft dus gereageerd  mmol Cu2+.
Dit is de totale hoeveelheid Cu2+ en Cu3+ in de 160 mg YBa2Cu3O(7 ( x), 
dus 160 mg YBa2Cu3O(7 ( x) is  mmol.
De molaire massa van YBa2Cu3O(7 ( x) is {554,2 + (7 ( x) × 16,00} g mol(1, dus 160 mg is  mmol.
Dus  = . Hieruit volgt x = 0,19.

- berekening van het aantal mmol S2O32(: 21,8 (mL) vermenigvuldigen met 0,0332 (mmol mL(1)	1

- berekening van het aantal mmol jood dat heeft gereageerd: het aantal mmol S2O32( delen door 2	1

- berekening van het aantal mmol Cu2+ dat heeft gereageerd: het aantal mmol jood dat heeft gereageerd, vermenigvuldigen met 2	1

- berekening van het aantal mmol YBa2Cu3O(7 ( x) dat daaruit volgt: het aantal mmol Cu2+ dat heeft gereageerd, delen door 3	1

- berekening van de molaire massa van YBa2Cu3O(7 ( x): 554,2 + (7 ( x) × 16,00 (mg mmol(1)	1

- berekening van het aantal mmol YBa2Cu3O(7 ( x) in 160 mg: 160 (mg) delen door de molaire massa van YBa2Cu3O(7 ( x) (in mg mmol(1)	1

- rest van de berekening	1

- Maximumscore 4
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Stel er zitten p oxide-ionen op de ribben en q in buitenvlakken, dan is p + q = 20 en .
Oplossen van dit stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden levert p = 12 en q = 8.

- notie dat oxide-ionen op de ribben voor een kwart meetellen	1

- notie dat oxide-ionen in de buitenvlakken voor de helft meetellen	1

- opstellen van twee vergelijkingen met twee onbekenden	1

- oplossen van het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden	1

en

Stel er zitten p oxide-ionen op de ribben, dan zitten er 20 ( p in buitenvlakken. Er geldt dan .
Dit levert p = 12. Dus er zitten 12 oxide-ionen op de ribben en 8 in buitenvlakken.

- notie dat oxide-ionen op de ribben voor een kwart meetellen	1

- notie dat oxide-ionen in de buitenvlakken voor de helft meetellen	1

- dus 	1

- rest van de berekening	1

Indien zonder berekening of uitleg het antwoord „Er zitten 12 oxide-ionen op de ribben en 8 oxide-ionen in buitenvlakken.” is gegeven	0

- Maximumscore 4
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
De massa van de eenheidscel is 666,2 u; het volume van de eenheidscel is 0,382 × 0,389 × 1,168 nm3. 
Dus de dichtheid is .

- berekening van de massa van de eenheidscel in u	1

- berekening van het volume van de eenheidscel in nm3	1

- berekening van de dichtheid in u nm(3	1

- omrekening van de dichtheid in u nm(3 naar g cm(3	1

Opmerking
Wanneer in de berekening van de massa van de eenheidscel eenzelfde fout is gemaakt als in de berekening van de molaire massa van YBa2Cu3O(7 ( x) in vraag 8, dit niet opnieuw aanrekenen.

- Penicilline	16 punten

- Maximumscore 2

Een juist antwoord kan er als volgt uitzien:

Indien het antwoord                   is gegeven	1

- Maximumscore 4

Een juist antwoord kan er als volgt uitzien:

- H ( B+ na de pijl	1

- voor de pijl de verschuiving van elektronenparen juist weergegeven	1

- niet-bindende elektronenparen voor en na de pijl juist aangegeven	1

- juiste structuurformule met formele lading van het product na de pijl	1

Opmerking
Wanneer het volgende antwoord is gegeven:

dit goed rekenen.

- Maximumscore 3
Een juist antwoord kan er als volgt uitzien:

- een juiste tekening	1

- juiste prioritering	1

- juiste aanduiding van de configuratie	1

- Maximumscore 4
Een juist antwoord kan er als volgt uitzien:

- begin en einde van de structuurformule weergegeven met 	1

- de eindstandige alaninegroep juist weergegeven	1

- de peptidebindingen juist weergegeven	1

- de restgroepen juist weergegeven	1

Indien in een overigens juist antwoord het begin en/of einde van de structuurformule is weergegeven met 

                                             	3

- Maximumscore 3
Een juist antwoord kan er als volgt uitzien:

- de peptidebinding in de vierring is verbroken	1

- de gevormde esterbinding juist weergegeven	1

- de gevormde NH groep juist weergegeven	1